## Slide 1: CARTA CONTROL DE MEDIAS INDIVIDUALES Y RANGOS MOVILES
Mat. Jessica Jacqueline Machuca Vergara

## Slide 2
Gráfica de Medidas Individuales y Rangos Móviles
Es un diagrama para variables de tipo continuo. Cada dato se capta y se registra.
Límites:
Pasos:
1. Estimar la media de los datos
n = Cantidad de datos
LSC = + 3
LC =
LIC =–3*

## Slide 3
2. Se calculan los rangos de cada subgrupo. Y se calcula la media de los rangos.
R1 = ( X1 - X2 ) , R2 = ( X2 - X3 ) , ...., Rn-1 =( Xn– Xn-1 )
3. Calcular los límites de control para la media de datos individuales.
n -1= numero de rangos.
LSC= LIMITE SUPERIOR DE CARTA CONTROL
LC= LIMITE CENTRAL DE CARTA CONTROL
LIC= LIMITE INFERIOR DE LA CARTA CONTROL
LSC = + 3
LC =
LIC =–3*

## Slide 4
5. Graficar o trazar las medidas individuales 0 rangos móviles, así como sus respectivos límites de control.
6. Interpretación estadística de la gráfica (patrones o anomalías).
4. Calcular los límites de control para los rangos móviles.
LSCR = D4
LCR =
LICR = D3
D3 = 0 D4 = 3.267

## Slide 5
En el estudio de control de calidad de un medicamento, se presenta los resultados del ensayo de valoración, expresados como % Sobre el Valor Declarado (%SVD). Según la Farmacopea establece que este valor debe estar contenido entre 92-108%. Para verificarlo analizaron cierta cantidad de comprimidos del medicamento, y los resultados se muestran a continuación.
Ejemplo Carta Individuales
95.21 | 102.08 | 100.66
99.21 | 100.02 | 98.62
93.42 | 103.91 | 92.85
95.76 | 95.29 | 93.19
93.33 | 89.82 | 106.34
91.87 | 106.55 | 
99.46 | 97.40 | 
100.57 | 93.45 | 
103.36 | 102.66 | 
91.88 | 97.21 | 

## Slide 6
Resultados de la estadística descriptiva
Recuento | 25
Promedio | 97.7648
Mediana | 97.4
Moda | 
Varianza | 22.5523
Desviación Estándar | 4.74893
Mínimo | 89.82
Máximo | 106.55
Rango | 16.73
Cuartil Inferior | 93.42
Cuartil Superior | 100.66

## Slide 7
INDIVUDUALES | RANGO | INDIVUDUALES | RANGO
95.21 |  | 95.29 | 8.62
99.21 | 4 | 89.82 | 5.47
93.42 | 5.79 | 106.55 | 16.73
95.76 | 2.34 | 97.4 | 9.15
93.33 | 2.43 | 93.45 | 3.95
91.87 | 1.46 | 102.66 | 9.21
99.46 | 7.59 | 97.21 | 5.45
100.57 | 1.11 | 100.66 | 3.45
103.36 | 2.79 | 98.62 | 2.04
91.88 | 11.48 | 92.85 | 5.77
102.08 | 10.2 | 93.19 | 0.34
100.02 | 2.06 | 106.34 | 13.15
103.91 | 3.89 | Promedio de rangos | = 5.7695833
R1 = ( X1 - X2 ) , R2 = ( X2 - X3 ) , ...., Rn-1 =( Xn– Xn-1 )
n -1= numero de rangos.

## Slide 8
Calcular los límites de control para la media de datos individuales.
LSC = + 3/1.128)
LC =
LIC =–3*/1.128)
Tamaño subgrupo | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
LSC = + 3/1.128)=113.11
LC =
LIC =–3*/1.128)=82.42
LSC = + 3
LC =
LIC =–3*

## Slide 9
El promedio de SVD varía de 82.42 a 113.11 si no ocurre algún cambio en el proceso.
Los límites no reflejan problemas en la variación esperada para las medias muestrales. El proceso esta en control estadístico.
95.21
99.21
93.42
106.34
Carta de control para la media de datos individuales

## Slide 10
LSCR = D4
LCR =
LICR = D3
D3 = 0 D4 = 3.267
RANGOS | 
4 | 8.62
5.79 | 5.47
2.34 | 16.73
2.43 | 9.15
1.46 | 3.95
7.59 | 9.21
1.11 | 5.45
2.79 | 3.45
11.48 | 2.04
10.2 | 5.77
2.06 | 0.34
3.89 | 13.15
Calcular los límites de control para rangos móviles
Tamaño subgrupo | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
LSCR = D4=3.267*5.7695=18.84
LCR = =5.7695
LICR = D3=0*5.7695=0

## Slide 11
Los límites no reflejan problemas en la variación esperada para los rangos, si no hay un cambio en el proceso.
El proceso es estable, está en control estadístico.
Carta de control para rangos móviles
4
5.79
2.34
13.15

## Slide 12
Capabilidad Corto Plazo |  | Desempeño Largo Plazo | 
 | 5.1274 |  | 4.74893
 | 0.52 |  | 0.56
(Superior) | 0.67 | (Superior) | 0.72
(Inferior) | 0.37 | (Inferior) | 0.39
 | 0.37 |  | 0.39
Capabilidad Corto Plazo |  | Desempeño Largo Plazo | 
 | 5.1274 |  | 4.74893
 | 0.52 |  | 0.56
 | 0.67 |  | 0.72
 | 0.37 |  | 0.39
 | 0.37 |  | 0.39
PROCESO ES INCAPAZ DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES, DADO QUE Cp<1.33
PROCESO NO ESTA CENTRADO, DADO QUE Cpk<1.25
CONCLUSION: EL PROCESO ESTA EN CONTROL ESTADISTICO, PERO NO CUMP´LE CON LAS ESPECIFICACIONES, POR LO TANTO REQUIERE DE MODIFICACIONES MUY SERIAS